报告信息公开简报表

第  页 共  页

| 用人单位/建设单位名称 | 鲁甸万隆化工有限公司 |
| --- | --- |
| 地理位置 | 鲁甸县桃源乡箐门村12社 |
| 客户联系人 | 张海燕 |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测☑ 职业病危害现状评价□ |
|  | 范围 | 10万吨/年硫酸生产线、20万吨/年磷酸氢钙生产线、1亿块/年磷石膏标砖生产线、公辅等生产车间以及相关辅助用室 |
| 现场调查 | 专业人员 | 申倩 |
|  | 时间 | 2021.6.16-6.18 |
|  | 用人单位/建设单位陪同人 | 张海燕 |
| 现场采样/检测 | 专业人员 | 申倩\普逢贵\代石会\王忠松\邱海燕\赵晓 |
|  | 时间 | 2021.6.16-6.18 |
|  | 用人单位/建设单位陪同人 | 张海燕 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 | 粉尘、噪声、高温、砷及其化合物、铅及其化合物、镉及其化合物、氧化锌、磷酸、硫酸、硫化氢、砷化氢、氟化物、氟化氢、二氧化硫 |
| 结论 | 表4-9有害物质定点检测结果合格率 有害物质因素 检测点数 合格点数 合格率 其他粉尘 18 16 88.9% 矽尘 13 11 84.6% 煤尘 1 1 100.0% 二氧化硫 10 8 80.0% 硫化氢 1 1 100.0% 硫酸 14 14 100.0% 氟化氢 11 11 100.0% 氟化物 11 11 100.0% 磷酸 8 6 75.0% 砷及其化合物 11 10 90.9% 铅及其化合物 11 6 54.5% 镉及其化合物 11 6 54.5% 氧化锌 5 5 100.0% 氧化钙 5 5 100.0% 表4-12有害物质岗位接触计算结果合格率 有害物质因素 检测岗位数 合格岗位数 合格率 其他粉尘 11 8 72.7% 矽尘 4 0 0.0% 煤尘 1 1 100.0% 石灰石粉尘 1 1 100.0% 二氧化硫 4 3 75.0% 硫酸 7 7 100.0% 氟化物 8 8 100.0% 磷酸 5 2 40.0% 砷及其化合物 3 2 66.7% 铅及其化合物 3 1 33.3% 镉及其化合物 3 2 66.7% 氧化锌 1 1 100.0% 氧化钙 2 2 100.0% |
| 建议 | 1、本次检测中粉尘、磷酸、砷及其化合物、噪声的检测结果均有岗位超过国家职业接触限值，考虑到作业人员需长期接触，建议采取如下措施： 1）接触上述化学物质岗位人员应按要求穿/戴防护用品，并严格按照公司管理制度或操作规程作业，加强职业健康监护； 2）确保现有通风换气设施处于正常运行状态，并定期进行检修维护； 2、加强对作业场所工人的职业卫生知识培训和教育，提高工人对职业危害的认识,从而提高工人的自我保护能力； 3、加强职业卫生管理，严格执行《工作场所职业卫生管理规定》、《职业卫生档案管理规范》、《用人单位职业卫生培训工作的通知》要求，完善职业卫生管理制度，职业卫生管理档案以及劳动者岗前、岗中培训工作。 |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：